Ćwiczenie 2

Cel: Oznaczenie stężenia transferyny w surowicy krwi

Odczynniki: Zestaw diagnostyczny BioSystems SA

Materiał: Surowica krwi

Zasada metody: Oznaczenie turbidymetryczne. Transferyna wytrąca się w obecności przeciwciał przeciwko ludzkiej transferynie. Wytrącanie kompleksów antygen-przeciwciało jest obserwowane jako zmętnienie próby. Stopień zmętnienia jest wprost proporcjonalny do stężenia transferyny i może być zmierzony spektrofotometrycznie (przy λ=540 nm).

Wykonanie:

- Przygotować 6 probówek i odpipetować do nich roztwory według tabeli poniżej:

| Numer probówki |  | Woda | Standard | Surowica | Odczynnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próba ślepa | 20 µl | - | - | 1 ml |
| 2 | Standard level 1 (80 mg/dL) | - | 20 µl | - | 1 ml |
| 3 | Standard level 2 (164 mg/dL) | - | 20 µl | - | 1 ml |
| 4 | Standard level 3 (329 mg/dL) | - | 20 µl | - | 1 ml |
| 5 | Standard level 4 (493 mg/dL) | - | 20 µl | - | 1 ml |
| 6 | Standard level 5 (657 mg/dL) | - | 20 µl | - | 1 ml |
| 7 | Próba badana | - | - | 20 µl | 1 ml |

- Dokładnie wymieszać zawartość probówek i pozostawić na 5 minut w temperaturze pokojowej.

- Odczytać absorbancję standardów i próby badanej wobec próby ślepej przy 540 nm.

Wyniki:

|  | Stężenie transferyny | Absorbcja |
| --- | --- | --- |
| Standard 1 | 80 mg/dL |  |
| Standard 2 | 164 mg/dL |  |
| Standard 3 | 329 mg/dL |  |
| Standard 4 | 493 mg/dL |  |
| Standard 5 | 657 mg/dL |  |
| Próba badana |  |  |

Obliczenia:

- Wykreślić krzywą standardową – zależność absorbancji (oś Y) od stężenia transferyny (oś X).

- Odczytać z krzywej stężenie transferyny w próbie badanej.

Wartości referencyjne: kobiety - 250-380 mg/dL, mężczyźni - 215-365 mg/dL

Interpretacja: